Магнитная Галтовка

MT-P1500/MT-P1000/MT-P0800/MT-P0600

Инструкция по эксплуатации

| Инструкция по эксплуатации Магнитной Галтовки |  |
| --- | --- |

Содержание

1. Общая информация---------------------------------------1

1.1 Для пользователя------------------------------------1

1.2 Упаковка-------------------------------------------------1

2. Заключение---------------------------------------------------2

- 1 Содержание

- 2 Описание аппарата

    - 2.1 Определение модели аппарата

2.2.2Область применения

2.2.3Характеристика

2.3 Ярлыки частей

2.4 Технические параметры

3.  Управление------------------------------------------------------5

3.1 Панель управления

- 2 Объяснение кнопок

4. Обслуживание и техническая поддержка---------------6

Инструкция по эксплуатации Магнитной Галтовки

1- Общая информация

Для пользователя

※ Благодарим  за доверие, оказанное Yihui Casting Technology Co ., Ltd.,в  выборе

магнитной галтовки именно  нашего производства.

※Просим вас подробнее ознакомиться с  инструкцией перед исльзованием данного  аппарата.

※ Пожалуйста, сохраните инструкцию пользования аппаратом, квитанцию о покупке,

сертификат и гарантийный талон для дальнейшего использования.

※Не повреждайте этикетку, в противном случая вы не сможете  пользоваться

нашими услугами.

※В случае возникновения  любых вопросов, пожалуйста, свяжитесь с дилером или

сервисным центром.

1.1Упаковка

Аппарат упакован в картонной коробке. Пожалуйста, сохраните коробку, а также все упаковочные материалы до тех пор, пока аппарат не будет полностью установлен.В течении недели аппарат можно починить, но нельзя вернуть или заменить. В случае поломки или непригодности аппарата, пожалуйста свяжитесь с судоходной компанией или дилером для урегулирования вопроса.

.

|  | Данный знак предназначен , для внимательного пользования |  |
| --- | --- | --- |
| ! | аппаратом. |  |
|  | Данный знак указывает на опасность электричества. |  |

Инструкция по эксплуатации Магнитной Галтовки

2- Заключение

2.1 Содержание

-  Магнитная галтовка- руководство по эксплуатации.

2.2 Описание аппарата

2.2.1Определение модели аппарата

MT-P1500-220

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие серии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ： ×1g |  |
| Галовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2 Область применения

Применяется для обработки поверхности ювелирных изделий. Также применяется при полировки меди, позолотной бронзы и любых других металлов , не содержащих  магнитный материал. Используется для разглаживания поверхности  изделий.

2.2.3 Характеристика

1. Продуманный дизайн и  удобство управления аппаратом;

2. Большой мотор и переменное магнитное поле способствуют мощности аппарата;

3. Установка таймера обратного отсчета времени  с помощью цифровой схемы;

4. Вакуумный регулятор сделанный из  импортного материала, способствует длительному сроку  эксплуатации аппарата;

5.Автоматическая остановка аппарата при извлечении из него барабана  для полировки .

2

1

2

Инструкция по эксплуатации Магнитной Галтовки

2.3  Ярлыки частей

①	③

②	④

①Барабан для полировки

②Панель управления

③Вентилятор

④Шнур для подключения к  розетки питания

⑤Защитное устройство)

2.4 Технические параметры

|  | MT-P1500 |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  |  |
|  | 36*40*37(CM) |  |
| Размеры |  |  |
|  | 46*44*57(CM) |  |
| Размер упаковки |  |  |
|  | 28KG |  |
| Вес брутто |  |  |
|  | 23.5KG |  |
| Вес нетто |  |  |
|  | 750W |  |
| Номинальная мощность |  |  |
|  | 110V,60HZ/220V,50HZ |  |
| Номинальное напряжение |  |  |
|  | 2800 |  |
| Скорость мотора |  |  |
|  | 1500g |  |
| Степень полировки |  |  |
|  | Ф290*H160 |  |
| Размер барабана |  |  |

|  | MT-P1000 |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  |  |
|  | 29*29*34(CM) |  |
| Размеры |  |  |
|  | 39*33*52(CM) |  |
| Размер упаковки |  |  |
|  | 22KG |  |
| Вес брутто |  |  |
|  | 20KG |  |
| Вес нетто |  |  |
|  | 550W |  |
| Номинальная мощность |  |  |
|  | 110V,60HZ/220V,50HZ |  |
| Номинальное напряжение |  |  |
|  | 2800 |  |
| Скорость мотора |  |  |
|  | 1000g |  |
| Степень полировки |  |  |
|  | Ф210*H150 |  |
| Размер барабана |  |  |

3

Инструкция по эксплуатации Магнитной Галтовки

|  | MT-P0800 | MT-P0600 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  |  |
|  | 26*25*31(CM) | 23*22*28(CM) |  |
| Размеры |  |  |  |
|  | 36*29*48(CM) | 33*26*42(CM) |  |
| Размер упаковки |  |  |  |
|  | 18KG | 16KG |  |
| Вес брутто |  |  |  |
|  | 16KG | 14KG |  |
| Вес нетто |  |  |  |
|  | 250W | 120W |  |
| Номинальная мощность |  |  |  |
|  | 110V,60HZ/220V,50HZ | 110V,60HZ/220V,50HZ |  |
| Номинальное напряжение |  |  |  |
|  | 2800 | 2800 |  |
| Скорость мотора |  |  |  |
|  | 800g | 600g |  |
| Степень полировки |  |  |  |
|  | Ф165*H140 | Ф130*H130 |  |
| Размер барабана |  |  |  |

4

Инструкция по эксплуатации Магнитной Галтовки

3-Управление

| 3.1 Объяснение панели управления | ② |  |
| --- | --- | --- |
| MT-P1500 Ma | Magnetic Tumbler |  |
|  | ON |  |
| MINUTE | SECOND | ① |
|  | OFF |  |
|  | POWER |  |

START/STOP	TIM	CONTROL	SET

③	④

①Переключатель

②  Дисплей таймера( слево-минуты,справа- секунды)

③Индикатор  последовательного отсчета времени

④Индикатор обратного отсчета времени

3.2 Объяснение функций  кнопок

START/STOP  / ON/OFF

UP( Если нажать один раз усилит на один раз, если продолжать нажимать ,

будет продолжать усиливать)

Down(Если нажать один раз замедлит на один  раз, если продолжать нажимать ,

будет продолжать замедлять)

5

Инструкция по эксплуатации Магнитной Галтовки

a. Вставьте в электрическую розетку, включите питание, индикатор горит, таймер отображает OFF.

b. Нажмите клавишу Set, таймер щелкает, загорается свет спереди. Затем нажмите

и , чтобы установить последовательный отсчет времени.

c. Нажмите еще раз SET таймер щелкает, загорается свет сзади, а затем нажмите и

для установки обратногоотсчета времени.

d. Нажмите кнопку SET еще раз, таймер щелкает, загорается свет спереди и сзади, затем   нажмите  и , чтобы установить время работы.

е . После установки таймера, следует слегка нажать START/STOP.Аппарат будет работать  чередуя программы вперед и назад во время обратного отcчета таймера. Программы чередуются с интервалом в 10 секунд. После  операции , аппарат автоматически остановится. Нажатие кнопок START/STOP может остановить процедуру.

Примечание：

1. Таймер устанавливается поминутно;

2.Для нормального функционирования, аппарат должен быть достаточно загружен;

3. Благодаря наличию микровыключателя, барабан перестает работать ,находясь вне аппарата;

4.При включении питания, аппарат будет функционировать исходя из предыдушей установки таймера.

4- Обслуживание и Техническая поддержка

- 1  Держите панель управления сухой и чистой.

- 2 Не перегружайте аппарат.

4.3 Свяжитесь с профессиональным обслуживающим персоналом, в случае прекращения работы     аппарата.

6

4

User instruction of Magnetic Tumbler

MT-P1500/MT-P1000/MT-P0800/MT-P0600

| User instruction of magnetic tumbler |  |
| --- | --- |

| CONTENT |  |
| --- | --- |

1. 一General information----------------1

1.1 To user---------------------------------1

1.2 Opening package---------------------1

2. Conclusion-----------------------------------2

  - Content

  - Product brief description

2.2.1 Product model definition

2.2.2 Application range

2.2.3 Product characteristic

2.3 Label of parts

2.4 Technical parameters

3.  Operation-----------------------------------5

  - Panel explanation

  - Keys explanation

4.Maintenance and technical support-----6

User instruction of magnetic tumbler

1- 一General information

1.1 To user

※	Thank you very much for trusting in Yihui Casting Technology Co ., Ltd .and choosing our magnetic tumbler.

※	In order to operate this machine correctly, please read the instruction carefully before use it .

※	Please keep the instruction book, bill of purchase, certificate and guarantee card for further using.

※ Do not damage the label, you can share our services with it .

※ For any question, please contact the dealer or our customer service.

1.1 Opening package

Machine is packaged with carton. Please keep the package and all of the cover material before the device is rightly installed. One week later, a  new machine can be repaired, but can not be  returned or replaced . If the  machine is broken or can not work, please contact the shipping company or dealer to deal with the matter .

| ! |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | This sign is to point out the importance about and the sign on |  |
|  | the machine is to arouse the attention to the operation. |  |
|  | This is the sign of danger of the electricity. |  |

1

1

User instruction of magnetic tumbler

2- Conclusion

2.1 Content

- Magnetic tumbler- operation guidance

2.2 Product brief description

2.2.1 Product  model definition

MT-P1500-220

| Other series |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voltage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tumbler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ×1g |  |

2.2.2 Application range

Apply in jewelry surface processing , suitable for the polishing of ormolu, copper and anything without magnetic. Suitable for smoothing the surface of the hardware.

2.2.3 Product characteristics

1. Elaborate design and convenient operation.

2. Big motor and alternate magnetic field makes it more powerful.

3. With Digital circuit can set time to be reversible.

4.. Vacuum controller is made by imported material to extend the life of the machine

5.When polishing chamber is put out of the machine, it will Auto-stop and save power.

1

2	6

User instruction of magnetic tumbler

2.3 Label of parts

①	③

②	④

①Polishing chamber

②Operation panel

③Fan

④Power outlet

⑤Safety device

2.4 Technical parameters

|  | MT-P1500 |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
|  | 36*40*37(CM) |  |
| Dimensions |  |  |
|  | 46*44*57(CM) |  |
| Package size |  |  |
|  | 28KG |  |
| G.W |  |  |
|  | 23.5KG |  |
| N.W |  |  |
|  | 750W |  |
| Rated power |  |  |
|  | 110V,60HZ/220V,50HZ |  |
| Rated voltage |  |  |
|  | 2800 |  |
| Motor speed |  |  |
|  | 1500g |  |
| Polishing amount |  |  |
|  | Ф290*H160 |  |
| Polishing chamber size |  |  |

User instruction of magnetic tumbler

|  | MT-P1000 |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
|  | 29*29*34(CM) |  |
| Dimensions |  |  |
|  | 39*33*52(CM) |  |
| Package size |  |  |
|  | 22KG |  |
| G.W |  |  |
|  | 20KG |  |
| N.W |  |  |
|  | 550W |  |
| Rated power |  |  |
|  | 110V,60HZ/220V,50HZ |  |
| Rated voltage |  |  |
|  | 2800 |  |
| Motor speed |  |  |
|  | 1000g |  |
| Polishing amount |  |  |
|  | Ф210*H150 |  |
| Polishing chamber size |  |  |

|  | MT-P0800 | MT-P0600 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model |  |  |  |
|  | 26*25*31(CM) | 23*22*28(CM) |  |
| Dimensions |  |  |  |
|  | 36*29*48(CM) | 33*26*42(CM) |  |
| Package size |  |  |  |
|  | 18KG | 16KG |  |
| G.W |  |  |  |
|  | 16KG | 14KG |  |
| N.W |  |  |  |
|  | 250W | 120W |  |
| Rated power |  |  |  |
|  | 110V,60HZ/220V,50HZ | 110V,60HZ/220V,50HZ |  |
| Rated voltage |  |  |  |
|  | 2800转 | 2800转 |  |
| Motor speed |  |  |  |
|  | 800g | 600g |  |
| Polishing amount |  |  |  |
|  | Ф165*H140 | Ф130*H130 |  |
| Polishing chamber size |  |  |  |

3

4	4

User instruction of magnetic tumbler

3- Operation

| 3.1 Panel explanation | ② |  |
| --- | --- | --- |
| MT-P1500 | Magnetic Tumbler |  |
|  | ON |  |
| MINUTE | SECOND | ① |
|  | OFF |  |
|  | POWER |  |

START/STOP	TIM	CONTROL	SET

③	④

①Power switch

②Time display（left is minute, right is sencond）

③Forward indicator

④Reverse indicator

3.2 Keys  explanation

START/STOP  	ON/OFF

UP(Press once strengthen once, keep in pressing will continue strengthening )

Down( press once to slow down, keep in pressing will continue to slow)

SET	   Set

5

User instruction of magnetic tumbler

a.Plug into the power outlet, turn on the power, light is on, time displays OFF.

b.Press Set key, time display flicks, forward light is on. Then pressand to set the forward time.

c. Press SET again and time display flicks, reverse light is on, then pressand

for setting the reverse time.

d. Press SET once more, time display flicks, forward and reverse lights are flicking, then pressandfor setting  the operating time.

- After the time setting, press START/STOP slightly, machine is working. Forward and reverse program will alternate to work, while the time is counting down. There is 10 seconds pause between the forward and  the reverse work. After the operation, machine will auto stop. time, pressing START/STOP can stop working

REMARKS：

1.Time setting can only be set in the minute side.

2.The machine should be loaded enough for working in order.

- There is the micro switch. when the chamber is out of the machine, it will stop working.

4.The machine will run as last time when power is on without setting time.

4- Maintenance and technical support

- 1 Keep the operating panel dry and clean.

- 2 Do not  overload.

4.3 Contact us or the professional maintenance staff to deal with the machine stoppage.

6

2.2.1

ение в действие

4 Maintenace and technical support

6